Bowdenkészítés házilag

Varga György

Első kérdés, hogy tulajdonképpen minek is bowdent csinálni, amikor lehet venni azt a boltban is. Na persze, egészen addig, amíg nem kezdi el magának egy kicsit átkalapálni a vasat. Elég egy magas kormány, már rövid a gyári szívató és gáz. Arról meg nem is beszélve, hogy ha egy MZ, vagy egyéb gázkar kerül rá, akkor a belső kilógása sem stimmel. Ilyen esetben elballagunk a bowdenkészítőhöz, és megrendeljük. Már ha találunk, és nem pont péntek este van, a szombati NAGY TÚRA előtt. Ekkor jön a házi barkács, ami annyira nem is barkács, tekintettel arra, hogy a kisiparos is így csinálja.

Olcsóbb nem lesz, mint a bolti, de ugyanannyiból olyat csinálhatsz magadnak, amilyet akarsz.

Szükséges szerszámok, gépek:

Sikító a vágáshoz

Eszterga a vég elkészítéséhez - ezt reszelővel is lehet helyettesíteni, bár elég macerás

Fúrógép a vég kifúrásához

Préselőfogó a házvég préseléséhez - ezt óvatosan kombináltfogóval is meg lehet oldani

Szükséges segédanyagok:

Ónpaszta: vizes szakboltban beszerezhető. Nagyon kevés kell.

Ónhuzal: bármilyen híradástechnikai ónhuzal megfelelő.

| Az első teendőnk, hogy elmegyünk a boltba, és veszünk bowdent méterben. Ezt alapvetően kerékpáros boltokban lehet kapni, de van a Tangón is. Külön kell a házat és a huzalt venni. Nyilván a belsőből egy kicsit többet, mert az mindig hosszabb, mint a külső. Árak: A ház métere kb. 200Ft, a belső kb. 100Ft, a házvég kb. 50Ft. Ezek 2005-ös árak. |  |
| --- | --- |
| Ezen kívül szükségünk van még kellő mennyiségű házvégre is, nyilván bowdenenként kettőre. |  |
| Először a bowden házát vágjuk méretre, lehetőleg sikítóval, hogy a vége átjárható legyen. A belső részében valami síkos anyag van, azt ki kell pucolni belőle. |  |
| A végeket rátesszük, |  |
| majd préselőfogóval egy picit megszorítjuk. Csak annyira, hogy a műanyag házat nyomja meg, a spirált semmiképpen sem. |  |
| Ekkor ilyen szép lesz. |  |
| Méretre vágjuk a belsőt. Ezt is sikítóval célszerű, a csípőfogó megnyomja, és nehéz lesz a furatba illeszteni. |  |
| Elkészítjük a végeket. Alapanyagnak egyszeru csavar is megteszi, ha kereszthornyos, |  |
| akkor még a központfuratot is megússzuk, mert a horony közepébe könnyű fúrni. |  |
| A külső alakot az határozza meg, hogy hová való, a belső mindig egy 1.5mm átmérőjű átmenő furat. Például a szívató 3.2mm átmérőjű. A furatot jól le kell sorjázni, hogy a bowdenbelső könnyedén beledugható legyen. |  |
| Most jön a forrasztás. Ehhez jól bele kell tunkolni a belsőt forrasztópasztába, majd amikor rajta van, még egy kicsit megkenni vele. |  |
| Majd gázon szép óvatosan megmelegítjük. |  |
| Ekkor kb. ilyet kell kapnunk. Látszik, hogy az ón teljesen befutotta a sodronyt. |  |
| Utána feltöltjük ónhuzallal a véget teljesen. A forrasztás akkor jó, ha szépen rásimul a végre és a huzalra is. Ne legyen sem lyukas, sem domború. Ha ráég esetleg a folyasztószer, azt egy késsel, vagy finom csiszolópapírral eltávolítjuk. |  |
| Mielőtt a belsőt beletolnánk a házba, célszerű a házat feltölteni olajjal. Hogy erre szükség van-e, az a ház anyagán múlik. Vannak olyan házak, melyeket nem szükséges, erről az eladó ad tájékoztatást. Ha olajozunk, akkor viszont a betolás után a kilógó részről az olajat benzinnel, vagy alkohollal le kell mosni a forrasztás előtt. |  |
| A másik véget is elkészítjük. |  |

És rettenetesen örülünk, hogy sikerült magunknak igazi bowdent csinálni.

Jó munkát!