Pannónia motorkerékpár elektromos működése

/egyhengeres, mágneses/

Bezdán József

I. Akkumulátoros, - Egyenáramú működés 6V 7A/óra

II. Lendkerék mágneses működés 6V 45W GV1-45/6

Akkumulátorról történő működtetés

Hátsó lámpa,- Km./óra megvilágítás

A,)

Gyújtás/világításkapcsoló Jobbra fordításával a „B” pont záródik az „58”-ra, innen vezetékkel össze van kötve a hátsólámpa izzója felé , ami test felé záródik és így világít.

/ érdemes a hátsó lámpa fém testét vezetékesen is folytonossá tenni, pl.: az akkumulátor „-„ pólusához, lendkerék test, blokk felfogató csavar, mert a bizonytalan test kontaktus , olyan rejtett hibákat okozhat, amivel jó ideig kínlódhatunk/

B,)

Az „58”-as pontról a Km./óra megvilágítás is kap egy vezetéket és a Km/óra rögzítésén keresztül záródva a test felé világít.

Helyzetjelző lámpa

Gyújtás - Világításkapcsoló Jobbra fordításával A „B” pont záródik az „57”- re is a z „58”pont mellett., Innen vezetékkel össze van kötve az első helyzetjelző izzója felé, ami az FTM lámpa foglalt” 31”pontján keresztül a gyújtás/világításkapcsoló „61” pontjára csatlakozva a /lámpatartó 8-as csavarjához vezetékesen összekötve/ test felé záródik és így világít

Fék lámpa

Az akkumulátor „+” pólusa vezetékesen össze van kötve a Féklámpa kapcsoló csatlakozó pontjával, így amennyiben a fékpedált lenyomjuk, feszültséget kap, a hátsólámpa felső izzója és a testen keresztül záródik az áramkör. / érdemes a hátsó lámpa fém testét vezetékesen is folytonossá tenni, pl.: az akkumulátor „-„pólusához, lendkerék test, blokk felfogató csavar, mert a bizonytalan test-érintkezés, olyan rejtett hibákat okozhat, amivel jó ideig kínlódhatunk/

Kürt

Az akkumulátor „+” pólusa vezetékesen össze van kötve a hangjelző kürt csatlakozó pontjával, így állandó feszültséget kap, mely a kürt másikpontján keresztül csatlakozik a gyújtás/világításkapcsoló „K”pontjára, ami össze van kötve a fényváltó kapcsoló”K” pontjával. A gomb megnyomásakor a fényváltó kapcsoló fémesen zár a test felé, és megszólal a kürt…

Lendkerék mágnesről való működés

Hátsó lámpa,- Kilométeróra megvilágítás

A,)

Gyújtás/világítás kapcsoló Balra fordításával a lendkerék mágnes világítótekercsi által termel szabályozatlan váltakozó feszültség, az alaplap „51” rugós érintkezőjéről a gyújtás-világításkapcsoló „51” pontra csatlakozva záródik az „58”pontra..

Innen vezetékkel össze van kötve a hátsólámpa izzója felé, ami test felé záródik és így világít az izzó. / érdemes hátsó lámpa fém testét vezetékesen is folytonossá tenni, pl.: az akkumulátor „negatív pólusához, lendkerék test, blokk felfogató csavar, mert a bizonytalan test kontaktus , olyan rejtett hibákat okozhat, amivel jó ideig kínlódhatunk/

B,)

Az „58”-as pontról a Kilométeróra megvilágítás is kap egy vezetéket és a kilométeróra rögzítésén keresztül záródva a test felé világít.

Országúti/reflektor/ és Városi/Tompított/ világítás

Gyújtás/világítás kapcsoló Balra fordításával a lendkerék mágnes világítótekercsi által termel szabályozatlan váltakozó feszültség, az alaplap „51” rugós érintkezőjéről a gyújtás-világításkapcsoló „51” pontra csatlakozva záródik az „56”pontra.

Innen vezetékkel össze van kötve a fényváltó kapcsoló „56” pontjával. Attól függően, hogy a fényváltó kapcsoló karja alsó vagy felső helyzetben van, a fényváltó kapcsoló „56A”, „56B”pontja kap áramot és az FTM lámpa foglaltra kerülve a lámpatök, illetve a foglalat „31” pontján keresztül testelve záródik az áramkör. Általánosan elfogadott, hogy az alsó helyzet tompított, míg a felső a reflektor helyzete. A reflektort visszajelző kontrollizzóval láthatjuk el, párhuzamosítva az „56B”ponttal.

Akkumulátor töltés

A lendkerék mágnes töltéstekercsén termel szabályozatlan váltakozó feszültség, az alaplap „59” rugós érintkezőjéről a gyújtás-világításkapcsoló „59” pontra csatlakozik. Innen vezetékkel össze van kötve a Szelén egyenirányítóval ( FTM lámpafejben található a 8-as tartócsavarhoz rögzítve/ fel), ami  a gyújtás/világításkapcsoló ”30/51” pontjára csatlakozik.1A biztosítékon keresztül a „ B” pontról kapcsolódik az akkumulátor „+„ pólusához

Gyújtás

A lendkerék mágnes gyújtótekercsén indukálódó feszültség az átvezetőn keresztül gyertya kábel segítségével kerül a gyertyáig, majd a hengertérbe. Mivel a gyertya menetes rögzítésén keresztül testet kap létre is jöhet a szikra. Fontos, hogy a gyújtáskapcsoló kulcsa lenyomott helyzetbe kerüljön, zárva a testet a gyújtáskapcsoló „2” pontjára, mert így lesz képes a lendkerék mágnes alaplap „2” pontját testtel ellátni.